Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____2018   					 Черкесск           				  № ___

Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством,  реконструкцией, капитальным ремонтом  автомобильных дорог  регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Карачаево-Черкесской Республики  от 30.12.2011 № 92-РЗ «О дорожном фонде Карачаево-Черкесской Республики» Правительство Карачаево-Черкесской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом  автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего дорожное хозяйство.

Председатель Правительства

Карачаево-Черкесской Республики		          А.А. Озов

Проект согласован:

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                             М.Н. Озов

Заместитель

Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                     С.А. Смородин

Заместитель Руководителя

Администрации Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики,

Начальник Управления документационного

обеспечения   Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                      Ф.Я. Астежева

Начальник Государственно-правового

управления Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                         А.А. Тлишев

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

Министр 								 	           Е.А. Гордиенко

Приложение к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской республики

от _____________ 2018   №____

Правила

приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Карачаево-Черкесской Республике

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в Карачаево-Черкесской Республике, их участков, пусковых комплексов, мостовых переходов, мостов, путепроводов и других сооружений (далее – объект, Правила), а также открытия временного движения на этих объектах.

Приемка в эксплуатацию объектов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями, действовавшими в Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики в период их строительства, реконструкции, капитального ремонта и приемки в эксплуатацию, а также настоящими Правилами.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения – автомобильные дороги общего пользования, относящиеся к собственности Карачаево-Черкесской Республики;

- акт приемочной комиссии - документ, подтверждающий соответствие законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, их участков, пусковых комплексов, мостовых переходов, мостов, путепроводов и других сооружений утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям нормативной документации и являющийся основанием для использования их по назначению, по форме, согласно приложениям 3 и 4 к настоящим Правилам;

- акт рабочей комиссии – документ, подтверждающий готовность законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, их участков, пусковых комплексов, мостовых переходов, мостов, путепроводов и других сооружений для предъявления приемочной комиссии по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

- гарантийный паспорт -  документ исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту участка автомобильной дороги, в котором указаны характеристика объекта, гарантийные сроки. Форма гарантийного паспорта устанавливается распоряжением Минтранса России от 7 мая 2003 года № ИС-414-р;

- гарантийный срок - период времени для объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта с момента подписания акта приемки в эксплуатацию, в течение которого подрядчик, выполнивший работы по участку автомобильной дороги, берет на себя обязательства за счёт собственных средств выполнять работы по устранению недопустимого состояния объекта;

- заказчик - республиканский дорожный орган, уполномоченный на  осуществление управления автомобильными дорогами общего пользования  территориального значения, находящихся в собственности  Карачаево-Черкесской Республики и  осуществляющий реализацию проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и подготовке к вводу в эксплуатацию объекта за счет средств республиканского бюджета и иных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством с привлечением подрядчика на основании государственного контракта на выполнение работ;

- недопустимое состояние - состояние автомобильной дороги, при котором возникли недопустимые локальные повреждения и/или индикаторы состояния находятся на недопустимом уровне, что приводит к существенному снижению уровня безопасности и комфортности дорожного движения;

- объект предъявляемый к приемке - объект транспортной    инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги или участок дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее  технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- открытие временного движения - пропуск транспорта по объектам, оборудованным в соответствии с действующими нормами для обеспечения безопасности движения, на которых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта невозможно исключить движение транспорта либо пропуск транспорта вызван производственной необходимостью;

- подрядчик - юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по государственному контракту с заказчиком обязательство выполнить работы, обеспечивающие полную реализацию проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта;

- приемочная комиссия – временный коллегиальный орган, назначаемый заказчиком, устанавливающий и документально подтверждающий соответствие законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом  автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, их участков, пусковых комплексов, мостовых переходов, мостов, путепроводов и других сооружений утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям нормативной документации;

- рабочая комиссия – временный коллегиальный орган, назначаемый заказчиком в целях комплексной проверки готовности законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом  автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, их участков, пусковых комплексов, мостовых переходов, мостов, путепроводов и других сооружений к предъявлению приемочной комиссии;

- справка – документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ) и иных нормативных правовых актов, по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

- строительный контроль – это комплекс мероприятий, проводимых на всем этапе строительных работ специалистами заказчика, а также независимыми экспертами с целью проверки соответствия работ (материалов, конструкций, изделий), утвержденных проектом.

1.3. Приемке в эксплуатацию подлежат законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекты, в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией и требованиям соответствующих нормативно-технических документов и технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (далее - ТР ТС 014/2011).

1.4. Объекты, сооружаемые в соответствии с проектом в две стадии, принимаются в эксплуатацию приемочными комиссиями по каждой стадии отдельно.

При приемке в эксплуатацию по каждой стадии в акте приемочной комиссии фиксируются ввод мощности (протяженность автомобильной дороги в километрах) и стоимость работ первой стадии.

1.5. Объекты, законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом предъявляются к приемке в эксплуатацию приемочным комиссиям подрядчиком после завершения всех работ, (этапов работ). До начала работы приемочной комиссии законченные объекты строительства подлежат приемке рабочей комиссией.

1.6. Не допускается приемка в эксплуатацию объектов, выполненных с отступлениями от утвержденной рабочей документации, которые не согласованы с проектной организацией, не отвечающих требованиям настоящего стандарта, соответствующих нормативно-технических документов.

1.7. В отдельных случаях до приемки в эксплуатацию объекта большой сложности, со значительным объемом требуемых испытаний по приемочному контролю, при наличии существенных замечаний заказчика в процессе производства работ назначается независимая экспертиза проведенных работ.

1.8. Приемочные комиссии принимают в эксплуатацию законченные строительством, реконструкцией объекты только в том случае, если они подготовлены к эксплуатации и на них устранены все дефекты и недоделки.

Сроки окончания этих работ устанавливаются приемочной комиссией в акте приемочной комиссией.

1.9. Датой приемки объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта приемочной комиссией. С этой даты начинает исчисляться гарантийный срок в соответствии со статьей 755 Гражданского кодекса Российской Федерации и распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации  от 07.05.2003 №ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2. Открытие временного движения

2.1. В случае невозможности в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта исключить движение транспорта, либо если пропуск транспорта вызван производственной необходимостью, решением республиканского дорожного органа создается комиссия по открытию временного движения, которым определяется схема (маршрут) временного движения.

2.2. Назначение комиссии по открытию временного движения производится на основании письменного уведомления заказчиком  подрядчика об оборудовании объекта в соответствии с действующими нормами, необходимыми для обеспечения безопасности движения.

2.3. В состав комиссии по открытию временного движения включаются представители заказчика, подрядчика, проектной организации и при необходимости к работе комиссии могут привлекаться представители иных организаций. Необходимые условия для работы комиссии создает подрядчик.

2.4.  Открытие временного движения по объекту, комиссией устанавливается в 5-дневный срок и считается с даты официального опубликования на официальном сайте заказчика в средствах массовой информации заказчиком специального объявления в произвольной форме с указанием даты закрытия движения, причины закрытия движения, даты открытия временного движения, срока  проводимых работ на указанном участке автомобильной дороги  и другой необходимой информации.

3. Подготовка объектов к приемке в эксплуатацию

3.1.  Организация приемки законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта возлагается на заказчика и производится за его счет, если иное не предусмотрено договором (контрактом) строительного подряда. Обязанность по подготовке материалов для приемочной комиссии возлагается на заказчика и на подрядчика.

3.2. До приемки в эксплуатацию особо важных объектов определенных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, (далее – особо важные объекты)  заказчик организует выполнение комплекса его обследований

и диагностики в соответствии с отраслевыми дорожными нормами 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог», введенными в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 № ИС-840-р.

3.3. Мосты с опытными и впервые применяемыми конструкциями до приемки в эксплуатацию должны подвергаться испытаниям.

Испытания вводимых в эксплуатацию мостов, имеющих большие пролеты, а также большую повторяемость основных несущих элементов, проводятся в соответствии с СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86

3.4. На основании результатов обследований и диагностики  подрядчик представляет заказчику заключение организации, проводившей обследование о соответствии построенного объекта утвержденному проекту и нормам эксплуатации с выводами о возможности приемки объекта в эксплуатацию.

Заключение служит основой для принятия решения приемочной комиссией.

3.5.  Перечень документов, представляемых приемочной комиссии,  согласно приложению 1 к настоящим Правилам формируется заказчиком и подрядчиком не позднее чем за 10 дней до начала работы приемочной  комиссии.

3.6. Заказчиком на основании письменного уведомления подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством, реконструкцией, капитального ремонта объекта назначается рабочая комиссия не позднее чем за 7 дней до установленного срока ввода в эксплуатацию объекта, согласованного с заинтересованными организациями.

3.7. Создание и организация деятельности рабочей комиссии осуществляются в порядке, установленном для приемочной комиссии.

Рабочая комиссия по результатам работы определяет степень готовности объекта к эксплуатации и к предъявлению его приемочной комиссии, а также возможность его использования для пропуска транзитного транспорта

3.8. Акт рабочей комиссии подписывается всеми членами рабочей комиссии. В акте указываются недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, со сроками их устранения.

3.9. Акт рабочей комиссии составляется в трех экземплярах: один экземпляр передается заказчику, один экземпляр – организации, проводившей строительный контроль и один экземпляр - подрядчику.

3.10. Рабочие и приемочные комиссии наделены следующими полномочиями:

ознакомление с предоставленной заказчиком и подрядчиком документацией с целью проверки ее полноты и правильности оформления;

выполнение визуального и инструментального обследования объекта строительства;

проверка качества и соответствия выполненных работ по объекту строительства, рабочей документации и требованиям соответствующих нормативно-технических документов и ТР ТС 014/2011;

проверка наличия и результатов измерений геометрических и физико-механических характеристик объекта; результатов обследования и выполненных, при необходимости, испытаний искусственных сооружений;

проверка подготовленности объекта строительства к эксплуатации, в том числе выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов;

предоставление замечаний по выявленным несоответствиям на объекте строительства заказчику и подрядчику.

Приемочные комиссии обязаны также проверить соответствие вводимых в действие мощностей и фактической стоимости объекта строительства проектной документации, наличие заключений органов государственного надзора и их содержание.

4. Приемочные комиссии

4.1. Объекты принимаются в эксплуатацию приемочными комиссиями, назначаемыми заказчиком, с определением даты начала и окончания работы приемочной комиссии с учетом установленного срока ввода объектов в эксплуатацию, согласованного с заинтересованными организациями, в соответствии с положениями пункта 5.3 раздела 5 настоящих Правил.

4.2. В состав приемочных комиссий обязательно включаются представители заказчика, подрядчика, проектной организации, организации, проводившей строительный контроль, эксплуатирующей организации, а также организации, выполнившей на особо важных объектах обследование и диагностику построенной автомобильной дороги.

В состав приемочных комиссии по приемке объектов, примыкающих к автомобильным дорогам федерального значения или пересекающих их, должен обязательно включаться представитель Федерального дорожного агентства, назначаемый им или организация им уполномоченная.

В состав приемочных комиссий могут при необходимости включаться представители субподрядных организаций, других заинтересованных организаций, органов государственного надзора и независимые эксперты.

4.3. После получения письменного уведомления подрядчика об окончании работы и полной готовности к приемке в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией объекта заказчик принимает решение о назначении приемочной комиссии, председателя и ее состава.

4.4. Приемочные комиссии назначаются не менее чем за 15 дней до начала приемки объекта строительства в эксплуатацию, а по объектам, нормативные сроки продолжительности строительства которых составляют менее 30 дней, - не менее чем за 7 дней

4.5. В случае обоснованной необходимости замены членов приемочной комиссии решение о включении в ее состав других представителей соответствующих ведомств, организаций, предприятий принимает председатель приемочной комиссии с обязательным отражением изменения в докладной записке к акту приемочной комиссии.

5. Работа приемочной комиссии

5.1. Работу приемочной комиссии организует ее председатель. После назначения приемочной комиссии, не позднее чем за 5 дней до начала ее работы, председатель комиссии письменно извещает ее членов и органы государственного надзора о приемке объекта строительства в эксплуатацию с указанием даты начала работы комиссии.

Необходимые условия для работы приемочной комиссии создает подрядчик.

5.2. Заказчик предъявляет приемочной комиссии законченный строительством, реконструкцией объект и документы по перечню согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

5.3. Объекты должны приниматься в эксплуатацию в период, благоприятный для визуального обследования, измерений и взятия проб.

Не допускается работа приемочной комиссии при наличии на автомобильной дороге устойчивого снежного покрова.

5.4. Приемочная комиссия изучает, анализирует предъявленные заказчиком документы и освидетельствует объект в натуре. В случае необходимости приемочная  комиссия может создавать подкомиссии (группы) по проверке качества выполненных работ по конструктивным элементам, отдельным сооружениям, состоящие из членов приемочной комиссии с привлечением специалистов-экспертов, для следующих целей:

- проверки соответствия выполненных работ актам на скрытые работы (ответственные конструкции);

- проведения дополнительных испытаний строительных материалов, изделий и контрольных образцов.

5.5. Не допускается приемка в эксплуатацию объектов при отсутствии положительных заключений надзорных органов, при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений, не согласованных с проектной организацией и заказчиком.

5.6. Акт приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии.

Члены комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемочной комиссии с обоснованием, имеющим ссылки на нормативные правовые акты, строительные нормы и правила, стандарты, инструкции.

Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемочной комиссии.

5.7. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию объекта, то вместо акта приемочной комиссии составляется мотивированное заключение с обоснованием, имеющим ссылки на нормативные правовые акты, строительные нормы и правила, стандарты, инструкции, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии с рекомендуемыми мерами по обеспечению ввода объекта в эксплуатацию.

В мотивированном заключении указываются конкретные предприятия и организации, по вине которых объект не принят в эксплуатацию. Все затраты, понесенные при работе приемочной комиссии и по обеспечению ее работы, подлежат оплате за счет средств этих предприятий и организаций.

5.8. Ответственность за приемку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требований пункта 5.5 настоящего раздела несет председатель приемочной комиссии.

Члены приемочной комиссии несут персональную ответственность в пределах их компетенции.

5.9. Председатель приемочной комиссии в недельный срок направляет на утверждение руководителю республиканского дорожного органа акт приемочной комиссии с докладной запиской к нему или мотивированное заключение о невозможности приемки объекта в эксплуатацию.

5.10. Рассмотрение акта приемочной комиссии или мотивированного заключения, особых мнений членов приемочной комиссии, докладной записки председателя приемочной комиссии и принятие, при необходимости, решений по результатам этой приемки производится республиканским дорожным органом в течение 7 дней после поступления указанных документов.

5.12. В случае, если приемочная комиссия не приняла объект в эксплуатацию, республиканский дорожный орган определяет меры по подготовке объекта для проведения повторной приемки.

5.13. С момента утверждения акта приемочной комиссии полномочия приемочной комиссии прекращаются.

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                             М.Н. Озов

Министр

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                   Е.А. Гордиенко

Приложение 1 к Правилам

Перечень документов, представляемых  приемочной комиссии

1. Документы, предоставляемые  заказчиком:

1) утвержденная проектно-сметная документация;

2) проект акта приемки объекта;

3) документы, удостоверяющие право пользования землей;

4) заключение организации, проводившей обследование и диагностику объекта, с выводами о возможности приемки;

5) акт рабочей комиссии;

6) документы, подтверждающие оплату ущерба, нанесенного окружающей среде при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта, предусмотренного проектной документацией.

2. Документы, предоставляемые  подрядчиком:

1) разрешение на право производства строительных работ (Допуск СРО); общий журнал работ, журнал производства работ и журнал авторского надзора;

2) сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, акты скрытых работ, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация;

3) исполнительный продольный профиль;

4) гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта;

5) извещение о завершении всех предусмотренных государственным контрактом работ в соответствии с проектом и готовности объекта к приемке;

6) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

7) извещение об устранении дефектов и недостатков, отмеченных в акте рабочей комиссии.

8) справка  о соответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ) и  иных нормативных правовых актов.

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                             М.Н. Озов

Министр

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                   Е.А. Гордиенко

Приложение 2 к Правилам

Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта

от «___» __________ 20__г. 				                ____________________

(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная ___________________________________

(наименование органа, назначившего  комиссию)

_____________________________________________________________________

(приказом, постановлением, решением)

от «__»_____________20___ г. № ______________

в составе:

председателя	 __________________              _________________

(Ф. И. О.)                                     (должность)

и членов комиссии - представителей:

исполнителя __________________________        _________________

(Ф. И. О.)                                     (должность)

подрядчика __________________________        _________________

(Ф. И. О.)                                     (должность)

проектировщика ______________________        _________________

(Ф. И. О.)                                     (должность)

установила:

1. Подрядчиком _____________________________________________________

(указать наименование)

предъявлена к приемке ______________________________________________

(указать наименование

__________________________________________________________________

автомобильной дороги (участка), ее административное

_________________________________________________________________________________

значение, вид строительства (новое или реконструкция)

__________________________________________________________________

и место расположения (область, район и др.))

и субподрядными организациями _____________________________________

(указать все организации и виды работ,

_________________________________________________________________

выполненные каждой организацией, перечень их указать в приложении к настоящему акту)

2.Проектно-сметная документация на объект разработана проектировщиком

____________________________________________________________________,

(указать наименование)

выполнившим _____________________________________________________,

(указать части или разделы документации)

и субподрядными организациями______________________________________

указать все организации и выполненные ими части и разделы документации,

____________________________________________________________________

(при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)

3. Проектно-сметная документация утверждена ___________________________

(указать наименование органа,

___________________________________________________________________

утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию

___________________________________________________________________

по автомобильной  дороге (участку))

«___»____________ 20___ года № ____

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _________________________________________________________

(месяц, год)

окончание работ______________________________________________________

(месяц, год)

5. Рабочей комиссии представлены:

____________________________________________________________________

(документация согласно приложению 1 настоящих Правил)

6. Предъявленная к приемке автомобильная дорога (пусковой комплекс)

имеет следующие основные показатели:

а) категория дороги ____________________________

б) протяженность дороги ____________________ км.

в) ширина земляного полотна __________________ м.

г) ширина проезжей части _____________________ м.

д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) _____________________

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту

От ПК до ПК

Примечание:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

и) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб ______________

__________________________________________________________________

к) природоохранные мероприятия _______________________________________

7. Пусковые комплексы (очереди) автомобильной дороги приняты в эксплуатацию приемочными комиссиями ________________________________

(указать наименование пусковых комплексов, дату приемки)

8. Имеющиеся дефекты и недоделки должны быть устранены в срок _________

____________________________________________________________________

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ _______ тыс.

руб., оборудования, инструмента и инвентаря ______ тыс. руб.

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную ____________________________________________________

(наименование автомобильной дороги, очереди)

считать принятой от подрядчика и готовой для предъявления приемочной комиссии после устранения отмеченных недоделок и дефектов.

Председатель комиссии 	______________  ________________________

(подпись) 			(фамилия, и.о.)

Члены комиссии: 		______________ ________________________

(подпись)			(фамилия, и.о.)

______________ ________________________

(подпись)			(фамилия, и.о.)

______________ ________________________

(подпись)			(фамилия, и.о.)

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                             М.Н. Озов

Министр

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                   Е.А. Гордиенко

Приложение 3 к Правилам

Акт приемочной комиссии о приемке законченной строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильной дороги

от «___» __________ 20__г. 				 	      ____________________

(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная ______________________________________

(наименование органа, назначившего  комиссию)

__________________________________________________________________

(приказом, постановлением, решением)

от «__»_____________20___ г. № ______________

в составе:

председателя __________________              _________________

(Ф. И. О.)                                     (должность)

и членов комиссии - представителей:

исполнителя __________________________        ___________________

(Ф. И. О.)                                     (должность)

подрядчика __________________________         ___________________

(Ф. И. О.)                                     (должность)

проектировщика ______________________         ____________________

(Ф. И. О.)                                     (должность)

__________________________________________________________________

(кроме вышепоименованных  указываются все представители

_____________________________________________________________________

других организаций (учреждений), участвующие в качестве       _________________________________________________________________________________

членов комиссии)

установила:

1.Подрядчиком ______________________________________________________
                                                               (указать наименование)

предъявлен к приемке ________________________________________________
(указать наименование автомобильной дороги

____________________________________________________________________

(участка), ее значение, вид строительства (новое или реконструкция)

___________________________________________________________________

и место расположения (область, район и др.))

и субподрядными организациями ______________________________________

(указать все организации и виды работ,

____________________________________________________________________

выполненные каждой организацией, перечень их указать ___________________________________________________________________

в приложении к настоящему акту)

2. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком __________________________________________________,

(указать наименование)

выполнившим _______________________________________________________,

(указать части или разделы документации)

и субподрядными организациями _______________________________________

(указать все организации и выполненные ими части

____________________________________________________________________

и разделы документации, при числе организаций более трех, перечень

_________________________________________________________________

их указать в приложении к настоящему акту)

3.Проектно-сметная документация утверждена ___________________________

(указать наименование органа,

___________________________________________________________________

утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию

___________________________________________________________________

по автомобильной  дороге (участку))

4. Строительство проведено на основании _______________________________

____________________________________________________________________

(постановления, приказа, указать наименование органа, вынесшего решение)

решения от «___»____________20___года	№ ____

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _________________________________________________________

(месяц, год)

окончание работ______________________________________________________

(месяц, год)

6. Приемочной комиссии представлены:

____________________________________________________________________

(документация согласно приложению 1 настоящих Правил)

7. Предъявленная к приемке автомобильная дорога (очередь) имеет следующие основные показатели:

а) категория дороги ______________________

б) протяженность дороги _______________ км.

в) ширина земляного полотна ____________ м.

г) ширина проезжей части _______________ м.

д) коэффициент сцепления (или шероховатость) __________________________

е) ровность _________________________________

ж) габариты, расчетные нагрузки искусственных сооружений _______________

з) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) _____________________

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту

От ПК до ПК

Примечание:

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

и) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб ______________

__________________________________________________________________

к) природоохранные мероприятия _______________________________________

8. Пусковые комплексы (очереди) автомобильной дороги приняты

приемочными комиссиями_____________________________________________

(указать наименование пусковых комплексов, дату приемки)

____________________________________________________________________

9. Эксплуатационная организация и договорные условия: ___________________

____________________________________________________________________

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ _______ тыс.

руб., оборудования, инструмента и инвентаря _______ тыс. руб.

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, _____ тыс. руб.

12. Фактические затраты (для заказчика) ______ тыс. руб.

Объект сдал.

Подрядчик:

____________

(подпись)

Объект принял.

Заказчик:

______________

(подпись)

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела

осмотр автомобильной дороги в натуре, установила соответствие выполненных

работ проекту, провела дополнительные замеры и испытания:

____________________________________________________________________

(наименование видов замеров и испытаний)

____________________________________________________________________

Решение приемочной комиссии:

Предъявленную к приемке ___________________________________________

(наименование автомобильной дороги, очереди)

_____________________________________________________________принять.

Приложения к акту:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

Председатель комиссии 	______________  ________________________

(подпись) 			(фамилия, и.о.)

Члены комиссии: 		______________ ________________________

(подпись)			(фамилия, и.о.)

______________ ________________________

(подпись)			(фамилия, и.о.)

______________ ________________________

(подпись)			(фамилия, и.о.)

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                             М.Н. Озов

Министр

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                   Е.А. Гордиенко

Приложение 4 к Правилам

Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию мостового перехода (моста, путепровода)

от «___»___________ 20___ г.			_______________________

(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная_____________________________________ ___________________________________________________________________

(наименование органа, назначившего комиссию,

____________________________________________________________________

приказ, постановление, решение)

от «___»___________ 20___ года  № ___

в составе:

председателя 		___________________________ _________________

(фамилия, и.о.) 			(должность)

и членов комиссии 	___________________________ _________________

(фамилия, и.о.) 			(должность)

___________________________ _________________

(фамилия, и.о.) 			(должность)

___________________________ _________________

(фамилия, и.о.) 			(должность)

1. Исполнителем _____________________________________________________

(указать наименование)

предъявлен к приемке в эксплуатацию___________________________________ ____________________________________________________________________

(указать наименование мостового перехода, моста, путепровода, их очереди,

_________________________________________________________________

наименование дороги, километр, вид строительства, новое или реконструкция, место

_________________________________________________________________

расположения - край, район и др.)

2.Строительство осуществлялось подрядчиком__________________________,

(указать наименование)

выполнившим _______________________________________________________,

(указать вид работ)

и субподрядными организациями_______________________________________ _________________________________________________________________

(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией; при числе

__________________________________________________________________

организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ___________________________________________________,

(указать наименование)

выполнившим_______________________________________________________,

(указать части и разделы документации)

и субподрядными организациями _____________________________________

(указать все организации и выполненные ими части и разделы документации)

4. Проектно-сметная документация утверждена ___________________________

(указать наименование органа,

____________________________________________________________________

утвердившего проектно-сметную документацию)

«___»_____________ 20___ года № ____

5. Строительство произведено на основании _____________________________

____________________________________________________________________

(приказа, указать наименование органа, вынесшего решение)

решения от «___»_____________ 20___ года № ____.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __________________

(месяц, год)

окончание работ _________________

(месяц, год)

7. Приемочной комиссии представлены:_________________________________

____________________________________________________________________

(документация согласно приложению 1 настоящих Правил)

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию мостовой переход (мост, путепровод) имеет следующие основные показатели:

категория автодороги _______________________________________________

длина моста (путепровода) _____________________________________________

длина подходов ____________________________________________________

отверстие моста ____________________________________________________

габарит по ширине _________________________________________________

тротуары слева, справа ________________________________________________

продольная схема моста (путепровода) __________________________________

уклон проезжей части: продольный ____________, поперечный _____________

проектные нагрузки _________________________________________________

ограждения на мосту, на подходах ______________________________________

подмостовой габарит ________________________________________________

покрытие проезжей части на мосту ______________________________________

природоохранные мероприятия _______________________________________

9. Пусковые комплексы (очереди) мостового перехода приняты в эксплуатацию

приемочными комиссиями _____________________________________________

____________________________________________________________________

(указать наименование пусковых комплексов, дату приемки)

10. Эксплуатационная организация и договорные условия: ____________________________________________________________________

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего ______ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ ______ тыс.

руб., оборудования, механизмов инвентаря __________ тыс. руб.

12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, ____

тыс. руб.

13. Фактические затраты (для заказчика) _______ тыс. руб.

Объект сдал.

Подрядчик:

____________

(подпись)

Объект принял.

Заказчик:

______________

(подпись)

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр мостового перехода (моста, путепровода) в натуре, установила соответствие выполненных работ проекту, провела дополнительные замеры и испытания: ________________________________________________________________

(наименование видов замеров и испытаний)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке мостовой переход (мост, путепровод)

____________________________________________________________ принять.

(наименование мостового перехода, моста, путепровода, комплекса, очереди

Приложения к акту:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

Председатель комиссии 	______________  ________________________

(подпись) 			(фамилия, и.о.)

Члены комиссии: 		______________ ________________________

(подпись)			(фамилия, и.о.)

______________ ________________________

(подпись)			(фамилия, и.о.)

______________ ________________________

(подпись)			(фамилия, и.о.)

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                             М.Н. Озов

Министр

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                   Е.А. Гордиенко

Приложение 5 к Правилам

СПРАВКА

о соответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ) и  иных нормативных правовых актов

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного, отремонтированного объекта__________________________________________

(наименование объекта,

_________________________________________________________________

адрес по размещению на строительство по данным ПИБ)

проектной документацией (при наличии), СНиП, ГОСТ, техническим регламентам_______________________________________________________

(кем и когда утверждена,

____________________________________________________________________

номер заключения вневедомственной экспертизы)

Подписали:

Лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию, ремонт)

_______________________		_____________________		_____________________

(наименование организации)		(подпись)				(ФИО)

«_____» ____________ 20___г.

Лицо, осуществляющее (строительный контроль) технический надзор

_______________________		_____________________		_____________________

(наименование организации)		(подпись)				(ФИО)

«_____» ____________ 20___г.

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                             М.Н. Озов

Министр

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                   Е.А. Гордиенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством,  реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики»

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Правил  приемки в эксплуатацию законченных строительством,  реконструкцией, капитальным ремонтом  автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики» разработан в соответствии с планом нормативно-правовой деятельности на декабрь  2018 года утвержденного Председателем Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А. Озовым.

Настоящий проект постановления разработан в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  Законом  Карачаево-Черкесской Республики  от 30.12.2011 № 92-РЗ «О дорожном фонде Карачаево-Черкесской Республики».

Данным проектом постановления утверждается Правила  приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики.

Принятие данного постановления не потребует отмены, изменения, признания утратившими силу правовых актов Карачаево-Черкесской Республики.

Принятие и реализация данного постановления не потребует расходов за счет средств республиканского бюджета.

Министр

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                   Е.А. Гордиенко

Исп. Консультант-юрист Хубиева З.Р.

8 938 306 46 66

Согласовано:

Кумратов З.М.-Г.